## Slide 1
Estudi i desenvolupament d’una arquitectura d’intel·ligència artificial neuromòrfica basada en xarxes neuronals de polsos (SNNs).
Alejandro Pérez Hernández
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Director: Álvaro Gómez Pau
Abril 2026

## Slide 2
Índex
Motivació
Objectius del treball
Base tècnica: ANN
Base tècnica: SNN
Metodologia general de conversió
Cas pràctic 1: Classificació de punts dins o fora d’un polígon
Resultats del cas polígon
Cas pràctic 2: Implementació pel dataset MNIST
Resultats MNIST
Comparativa visual CNN vs SNN
Resultats
Pressupost i impacte ambiental i social
Conclusions i treball futur
02

## Slide 3
Motivació
Consum energètic associat a models d’IA. Font: S. Chen, Nature, 2025.
03
Alt cost computacional
Grans consums en centres de dades
Dificultat d’implementació en sistemes amb recursos limitats

## Slide 4
Objectius del treball
1
Entendre
Situar les SNNs dins l’evolució de la IA i estudiar-ne els fonaments tècnics.
2
Implementar
Entrenar models ANN/CNN i convertir-los a SNN mitjançant codificació per taxa.
3
Avaluar
Comparar resultats, visualitzar prediccions i valorar-ne potencial tecnològic.
04
Comprovar la viabilitat de la conversió d’una ANN a una SNN mantenint un comportament funcional similar.
Avaluar si les SNNs poden constituir una alternativa prometedora a les ANNs en escenaris on l’eficiència energètica i el processament temporal són factors rellevants.
Flow de treball:

## Slide 5
Base tècnica: ANN
Capes i activacions contínues
Model de neurona de perceptró. Font: F. Rosenblatt, Psychological Review, 1958.
S’organitza en capes d’entrada, capes ocultes i una capa de sortida, connectades mitjançant pesos i biaixos.
Cada neurona rep les sortides de la capa anterior, en calcula una suma ponderada i hi aplica una funció d’activació no lineal.
Durant l’entrenament, les dades recorren la xarxa en un forward pass per obtenir una predicció.
A continuació, l’error entre la sortida predita i la real es propaga enrere per ajustar pesos i biaixos mitjançant retropropagació.
05

## Slide 6
Base tècnica: SNN
Capes i activacions contínues
Model de neurona. Font: L. Lapicque, 1907.
S’organitza en capes de neurones connectades per pesos sinàptics, però la informació es transmet mitjançant polsos discrets en el temps.
Cada neurona acumula al llarg del temps els corrents o polsos d’entrada al seu potencial de membrana, incorporant també un mecanisme de fuga.
Quan aquest potencial supera un llindar, la neurona emet un spike i reinicia parcialment o totalment el seu estat intern.
Durant l’entrenament o la conversió des d’una ANN, el comportament de la xarxa s’ajusta tenint en compte la dinàmica temporal i la taxa o el patró de polsos generats.
06
Tipus de codificació. Font: C. Zhao et al., 2017.

## Slide 7
Base tècnica: SNN
Model de neurona
SNN: potencial + llindar + Spike model
07
IF
LIF

## Slide 8
Metodologia general de conversió
1
Entrenar ANN/CNN
Backpropagation sobre dades etiquetades
2
Extreure pesos
Transferència de pesos i biaixos
3
Normalitzar
Adaptar escales i llindars
4
Simular SNN
Rate encoding + passos temporals
5
Comparar
Accuracy i matrius de confusió
Fragment de codi de conversió i dinàmica temporal
Hiperparàmetres del cas polígon
08

## Slide 9
Cas pràctic 1: Classificació de punts dins o fora d’un polígon
Polígon generat amb MATLAB
Dades generades: classe 0/1
Dades pseudoaleatòries generades en MATLAB.
Entrada: coordenades normalitzades x,y.
Sortida: 0 fora del polígon, 1 dins.
Model base: MLP 2 → 6 → 1 amb ReLU.
09

## Slide 10
Resultats del cas polígon
Matriu de confusió ANN / MLP
Matriu de confusió SNN
ANN: 93,0% → SNN: 90,1%
Pèrdua aproximada: 2,9 punts percentuals. Errors principalment prop de la frontera de decisió.
10

## Slide 11
Cas pràctic 2: Implementació pel dataset MNIST
Estructura CNN
Dataset de dígits manuscrits 28×28 en escala de grisos.
Model de partida: CNN amb dos blocs convolucionals i classificador fully connected.
Conversió a SNN amb el mateix principi: rate encoding, normalització i 200 passos temporals.
11

## Slide 12
Resultats MNIST
Matriu de confusió CNN
Matriu de confusió SNN
CNN: 99,06% → SNN: 93,19%
12

## Slide 13
Resultats
Cas
Model ANN/CNN
Model SNN
Pèrdua
Polígon
93,0%
90,1%
2,9 p.p.
MNIST
99,06%
93,19%
5,87 p.p.
La conversió ANN→SNN és viable i conserva una part important del comportament original.
La pèrdua de precisió augmenta quan el problema és més complex.
La precisió podria millorar amb fine-tuning específic de la SNN.
La comparació energètica real queda pendent de hardware neuromòrfic.
13

## Slide 14
Pressupost i impacte ambiental i social
Estimació de consum i cost energètic annual
ChatGPT: 318 GWh/any → 26,6 M€/any
Gemini: 216 GWh/any → 18,0 M€/any
Total considerat: 534 GWh/any i 45,2 M€/any
66.000 milions de litres d’aigua/any per refrigeració
Estalvis:
14
106,8–267 GWh/any
8,9–22,3 M€/any
27.768-69.420 tones de CO₂/any
260 g CO₂/kWh
13.200–33.000 M de litres d’aigua/any
0,08345 €/kWh
IBM TrueNorth
Millores d’eficiencia de fins al 50%

## Slide 15
Conclusions i treball futur
S’han estudiat els fonaments de les SNNs i la seva relació amb les ANNs tradicionals.
S’ha validat una conversió ANN/CNN→SNN en dos escenaris: polígon i MNIST.
La SNN convertida manté un comportament funcional, amb pèrdua de precisió assumible.
Les SNNs són prometedores, sobretot quan es combinen amb hardware neuromòrfic.
Treball futur
Fine-tuning posterior a la conversió.
Datasets més complexos que MNIST.
Mesura energètica real en FPGA o xip neuromòrfic.
15

## Slide 16
Comparativa visual CNN vs SNN
Captura de l’aplicació web
Frontend: HTML/CSS amb canvas de 28×28 píxels.
Backend: Flask en Python per carregar models i retornar prediccions.
Objectiu: comparar visualment la predicció i la confiança de CNN i SNN.
16

## Slide 17
Gràcies
Preguntes?
Estudi i desenvolupament d’una arquitectura d’intel·ligència artificial neuromòrfica basada en xarxes neuronals de polsos (SNNs).